1. OSNOVNI PODATKI O NAČRTU

| NASLOVNA STRAN NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 3 |
| --- |
| INVESTITOR: OBČINA KRIŽEVCI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU |
| OBJEKT: IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA: Idejna zasnova 37_a/2015 |
| ZA GRADNJO: NOVOGRADNJA KOŠARKARSKEGA IGRIŠČA PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU |
| PROJEKTANT: ODGOVORNA OSEBA: ENERGO – MAKS d.o.o. Zgornja Pristava 26 3210 Slovenske Konjice podpis: ................................... ODGOVORNA OSEBA: mag. Ksenija Golob, univ.dipl.gosp.inž.gr. identifikacijska številka: G-2895 |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Igor Orešič, univ. dipl. inž. arh. identifikacijska številka: A-1679 podpis: ..................................... |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: Nataša Krajnc, univ. dipl. inž. grad, G-2447 identifikacijska številka: G-2447 podpis: ..................................... |
| ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: |  |
| 37_a/2015-G |  | Slovenske Konjice, maj 2016 |

| INVESTITOR: OBJEKT: ŠTEVILKA PROJEKTA: | OBČINA KRIŽEVCI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 37/2015 |
| --- | --- |
| 0.3 | KAZALO VSEBINE NAČRTA |
| 0.3.1 | Naslovna stran načrta |
| 0.3.2 | Kazalo vsebine načrta |
| 0.3.3 | Izjava odgovornega projektanta načrta |
| 0.3.4 | Tehnično poročilo |
| 0.3.5 | Projektantska ocena |
| 0.3.6 | Risbe |

| INVESTITOR: OBJEKT: ŠTEVILKA PROJEKTA: | OBČINA KRIŽEVCI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 37/2015 |
| --- | --- |

4. TEHNIČNO POROČILO

- SPLOŠNO :

Investitor želi izvesti RUŠITEV DVEH IGRIŠČ in NOVOGRADNJO IGRIŠČA ZA KOŠARKO IN ODBOJKO PRI OŠ KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, zato se je izdelala idejna zasnova (IDZ).

- PROJEKTNA NALOGA :

Rušitev zajema:

- rušitev obstoječega asfaltnega rokometnega igrišča

- rušitev obstoječega asfaltnega odbojkarskega igrišča

Obnova zajema:

- izvedba izkopa in podlage za novo igrišče za rokomet in odbojko

- izvedba drenaž

- izvedbo asfaltne podlage

- izvedbo tartana na asfaltno podlago

- izvedbo novih košev in mreže za odbojko

- ureditev okolice ob igrišču

KOŠARKA

Igrišče za košarko bo velikosti 15,00 m x 28,00 m in ima par košev. Skupna velikost igrišča s predpisanimi robovi znaša 32,00 m x 19,00 m. Celotno igrišče je prekrito s tartanom, ki je nalepljen na novo asfaltno podlago. Igrišče bo imelo vrisane črte za košarko.

ODBOJKA

Igrišče za odbojko je velikosti 9,00 x 18,00 m in ima mrežo ter zarisane črte debeline 5 cm. Znotraj igrišča sta 2 dodatni polji velikosti 6,00 x 9,00 m in 2 dodatni polji velikosti 3,00 x 9,00 m. Igrišče je opremljeno z mrežo za odbojko, ki je razpeta med dvema montažnima stebroma, ki se po uporabi odstranita in shranita v notranjosti šole. Na odprtine na košarkarskem igrišču se obvezno položijo pokrovi.

- GEODETSKA PODLOGA ZA PROJEKT :

Za potrebe projekta so bile izvršene terenske meritve na osnovi katerih je izdelana situacija v M 1:500.

Višine v projektu so absolutne.

- UPRAVIČENOST GRADNJE IN EKOLOŠKI VIDIKI :

Zaradi dotrajanosti igrišča, ki je v takšni meri, da je obnova nesmiselna, se izvede novo igrišče. Asfalt je razpokani, na igrišču se zadržuje voda in je postalo nevarno za uporabo. Zaradi spremembe lokacije, se bosta dve obstoječi igrišči porušili in se bo zgradilo novo igrišče za košarko in odbojko.

Spremembe ravni hrupa ni.

Odpadki se še vedno zbirajo v obstoječih koših za smeti. Zrak in voda pa ne bosta onesnažena.

- KULTURE NA OBMOČJU TRASE  :

Igrišče ni v varovanem pasu kulturne dediščine.

- KOMUNALNI VODI  :

- Cesta:

Dovoz je obstoječ.

- Meteorna kanalizacija:

Meteorna kanalizacija je obstoječa. Okrog igrišča in pod njim se izvede drenaža, ki se izteka v površinski odvodnik na JZ strani igrišča.

- Fekalna kanalizacija

Objekt nima fekalnih odplak.

- Vodovod

Objekt ni priključen na vodovodno omrežje. Z gradnjo igrišča ne bomo posegali v vplivno območje vodov javnega vodovoda.

- Elektrika

Objekt v tej fazi ne bo imel razsvetljave. Z gradnjo igrišča ne bomo posegali v vplivno območje daljnovoda, ki je široko 12 m od njegove osi.

- Telekomunikacije

Objekt ni priključen na telekomunikacijsko omrežje. Z gradnjo ne posegamo v vplivno območje telekomunikacijskih vodov.

- KONFIGURACIJA TERENA :

Teren je po večini raven. S sanacijo se teren ne bo spremenil.

- ASFALTIRANJE :

Igrišče se bo asfaltiralo z BNOS asfaltno zmesjo in bo po  uvaljanju debeline 7 cm. Asfaltna podlaga mora biti v naklonu minimalno 1% od sredine igrišča proti robovom.

| INVESTITOR: OBJEKT: ŠTEVILKA PROJEKTA: | OBČINA KRIŽEVCI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 37/2015 |
| --- | --- |

POPIS DEL

| INVESTITOR: OBJEKT: ŠTEVILKA PROJEKTA: | OBČINA KRIŽEVCI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 11, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU IGRIŠČE PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 37/2015 |
| --- | --- |

SITUACIJE