5 . T E H N I Č N O    P O R O Č I L O

Projekt: 1548/14 - sklop IV

Datum : februar 2014

# SPLOŠNI PODATKI

  - Objekt / Sklop

Preplastitev cest v Mežici /

Preplastitev ceste Polena – JP 757 021

  - Investitor

Občina MEŽICA

Trg svobode 1,

2392 Mežica

  - Projektna naloga

Potrebno je izdelati projekt za preplastitev ceste Polena.  Predmet obdelave je obnova odseka ceste v dolžini 130 m z obdelavo priključkov-odcepov na stranske ceste.

Obstoječi asfalt na obravnavani trasi Polene je potrebno odstraniti, zamenjati tampon in preplastiti z novim asfaltom.

Potrebno je obnoviti kanalizacijski sistem; dogradi se meteorna kanalizacija za potrebe odvodnjavanja iz cestišča.

Predlog rešitve:

- širina asfaltnega vozišča je predvidena 4,50 m

- računska hitrost 40 km/h

- osni pritisk: 8 t

  - Projektne osnove

Vrsta in pomen ceste

Glede na družbeni in gospodarski pomen je obravnavana cesta občinska, obravnavana kot dostopna cesta. Glede na PLDP je cesta maloprometna.

Obstoječe stanje

Obstoječa trasa je v asfaltni obliki, širine 4,0 – 4,5 m in dotrajana. Trasa poteka v ravninskem terenu, pod državno cesto oz obstoječim igriščem na Poleni . Vzdolžni naklon je ravninski oz v dopustnih mejah. Na lokaciji predvidene ceste je trenutno dotrajana asfaltna površina z dotrajanim odvodnjavanjem cestišča. Teren je stabilen, ravninski in suh.

Trasa preplastitve ceste

Geodetske podlage

Za predmetni odsek ceste je pridobljen posnetek terena s strani geodeta.

Vodnogospodarski pogoji in ureditve

Z izgradnjo se odtočne razmere na širšem območju ob glavni cesti bistveno ne spremenijo. Sam poseg zajema določene preureditve elementov za odvodnjavanje ceste, ki pa imajo zgolj lokalni pomen in ne vplivajo na hidrološke razmere v odprtih vodotokih oz. v podtalju.

Geologija in geomehanika

Med gradnjo je obvezna prisotnost geomehanika.

# TEHNIČNI OPIS TRASE

  - Vrsta objekta

Gradbeno inženirki objekt; preplastitev ceste, odvodnjavanje

  - Tehnični podatki

Kategorija ceste: 	javna pot JP 757021 - dostopna cesta (maloprometna)

Vrsta terena:	ravninski

Računska hitrost:	Vr= 40 km/h

Osna obremenitev: 8 t

  - Normalni profil – cesta,  odvodnjavanje

normalni prečni profil: cesta

- berma                   			1 x 0,25 =	0,25 m

- vozni pas				1 x 4,50 = 	4,50 m

- berma				1 x 0,25 =	0,25 m

--------------------------

SKUPAJ:			    			5,00 m

normalni prečni profil: cesta + parkirišče ( ni predmet tega projekta)

- berma                   			1 x 0,25 =	0,25 m

- betonski robnik 15/25		1 x 0,15 = 	0,15 m

- vozni pas				1 x 4,50 = 	4,50 m

- parkirišče				1 x 5,00 =	5,00 m

- betonski robnik 15/25         		1 x 0,15 =	0,15 m

--------------------------

SKUPAJ:			    			10,05 m

  - Os ceste

Os ceste se v celoti prilagodi osi obstoječe ceste. Os ceste ne presega minimalni dovoljen radij, zato niso potrebne razširitve v skladu s pravilnikom.

  - Skloni

Prečni skloni vozišča so odvisni od vrednosti horizontalnih elementov trase in sicer min  prečni sklon znaša 2,5 % max 5 %.

Vzdolžni naklon ne  presega dovoljeni maksimalni naklon.

Na priključkih se višina nivelete prilagodi višinam vozišča.

Vertikalni radiji konkavnih in konveksnih zaokrožitev ne presegajo minimalnih zahtev.

  - Širine in dolžine pasov

Širina voznega pasu na obravnavani cesti znaša na celotni trasi 4,50 m in dolžine 130 m.

Predvidena obnova parkirišča je globine 5,0 m na dolžini 38,5 m, locirano desno na koncu trase, ki pa ni predmet tega projekta.

  - Preglednost

Preglednost ceste in priključkov je zagotovljena.

  - Konstrukcija spodnjega ustroja

Zemeljska dela se bodo izvajala v minimalnem obsegu. V večinskem delu trase niveleta sledi sedanjemu vozišču zato večjih posegov v spodnji ustroj ni. Kategorije terena so ocenjena na osnovi geološke karte.V kolikor se izkaže, da je zemljina nezadovoljive zbitosti se le ta skomprimira  do zbitosti Me min = 40 MN/m2 in se izvedejo predpisani padci proti drenaži. Kjer je cesta v nasipu se temeljenje nasipne brežine izvede s stopničastimi zaseki do raščenih tal. Nasipi na območju zasekov se izvedejo v plasteh max. debeline 30 cm. Naklon spodnjega ustroja se izvede v naklonu 4% proti drenaži.

  - Zgornji ustroj

Niveleta sledi sedanjemu vozišču. Obstoječi tlak se v celoti odstrani. V kolikor izkopani tampon zadostuje tehničnim zahtevam, se lahko le ta ponovno uporabi za nasip. Debelina tampona ne sme biti tanjša od 40 cm pod hodnikom za pešce in parkiriščem, ter 60 cm pod cesto. Tamponiranje se  izvede z drobljencem debeline 0-32 mm.

Vozišče se izvede z dvoslojnim asfaltom v debelini 5 + 3 cm.

Površina parkirišč se zaključi z betonskimi robniki 15/25 cm, ki se položijo na betonsko posteljico. Robniki so dvignjeni za 12 cm nad povozno površino. Višina nivoja  pri dovozu se prilagodi višini ceste.

Nosilnost površine po utrjevanju zgornjega sloja pod asfaltom in tlakovci mora doseči vsaj 100,00 MPa.

Po izvedenih delih je potrebno zavarovati odkope in nasipne brežine z ukrepi kot:

- izvedba primernih naklonov odkopnih in nasipnih brežin z ozirom na kategorijo terena ter izvedba zaobljenih robov brežin

- z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito površin

Nasipna brežina se izvede v naklonu 1 : 1,5, ukopna brežina pa v naklonu 1,5 - 1:1.

Sestava zgornjega ustroja: cesta

    - AC 16 base B 70/100 A3, deb 5 cm

    - AC 8    surf B 70/100 A3, deb 3 cm

    - 40 cm - tampon D 32

    - 20 cm – zmrzlinsko odporen material D 150

Sestava zgornjega ustroja: parkirišče (ni predmet tega projekta)

    - AC 16 base B 70/100 A3, deb 5 cm

    - AC 8    surf B 70/100 A3, deb 3 cm

    - 40 cm - tampon D 32

  - Kanalizacija

Izvede se obnova kanalizacije:

- sistem meteorne kanalizacije z odvodnjavanjem iz prometnih površin z priključitvijo na obstoječi sistem (trenutno mešan sistem), ki je lociran v sami trasi ceste. Predviden meteorni sistem se preklopi na mešan sistem.

Meteorna kanalizacija

Na celotni trasi zagotovimo odvodnjavanje z vozišča z minimalnim prečnim sklonom ob betonske robnike in v iztoke pod robniki ali preko LTŽ rešetke, ki vodo vodijo v cestne požiralnike in iz požiralnikov preko PVC cevi v prenovljen sistem, katerega izpust se predvidi v obstoječ mešan sistem.

Uporabijo se PE cevi SN8 fi 160 - 315, ki se položijo na betonsko posteljico v naklonu 0,8 % in več. Minimalna globina nivelete polaganja cevi znaša 0,80  m. PE cevi se bodo priključevale na revizijske jaške iz polietilena DN 625mm.

Obcestna drenaža je izvedena iz drenažnega peska, ki je zaščitena z filcem, na dnu pa se v betonsko posteljico položijo midren cevi premera 100 mm.

Ker je celotno področje vodopropustno in ravninsko ni pričakovati večjih vpadov meteorne vode iz hribin na cestišče.

Križanja

Križanja s komunalnimi vodi:

Projektirana kanalizacija križa predvidene komunalne vode (vodovod, elektrovodi, plin, in TK vodi) z  vertikalnim odmikom 0,3 do 0,5 m pod obstoječimi kom. vodi. Vse obstoječe elektro, TK vode na območju obravnavane trase je potrebno ročno odkopati, jih zaščititi s PVC cevjo 110 mm  »minerba« in jih obbetonirati.

Križanja s cestnimi površinami:

V cestnih površinah se bo izvajal ozki izkop z  podpiranjem.

V točki -polaganje kanala in cevni material- je opisan način polaganja cevi v povoznih površinah.

Skladno s pogoji soglasodajalca morajo biti po končanem delu sanirani in obnovljeni vsi odseki cest in to po celotni dolžini trase in celotni širini ob predhodnem ustreznem utrjevanju zasipa (tampona).

V času izgradnje mora biti trasa izkopa zaščitena in postavljena vsa potrebna cestno prometna signalizacija da se preprečijo morebitne nesreče.

Trasa in niveleta

Trase meteornih kanalov kanalizacijskega omrežja so predvidene tako, da upoštevajo obstoječe komunalne vode in hkrati gravitacijsko padajo proti priključitvi na glavni kanalizacijski vod (obstoječi mešani vod) in naprej v reko Mežo.

Gradnja kanalov

Trasa kanala poteka na lokaciji, kjer je dovolj prostora in se izvedejo poševni izkopi. Potrebno je pustiti dovolj prostora za prehod pešcev in omogočiti varen prehod do objektov vzdolž in preko izkopanega jarka. Na mestih, kjer ob gradbeni jami ni dovolj prostora za odmet izkopanega materiala je potrebno le tega nakladati na kamione in odvažati na začasno deponijo.

  - Razsvetljava

Obstoječa razsvetljava se odstrani oz rekonstruira. Razsvetljava je podrobneje obdelana v elektro  načrtu, ki je sestavni del projektne dokumentacije.

  - Prometna ureditev

Meja obdelave ne posega v območje državne ceste, tako se prometna signalizacija v križišču ohrani.

Sam prometni režim na obravnavani cesti z priključnimi kraki se delno spremeni – na priključnih cestah se prometno označi enosmerni potek prometa za vsa vozila.

Glej gradbeno/prometno situacijo.

  - Hortikultura

Ker cesto vodimo povsem po obstoječi trasi, obcestni svet dejansko ne menja podobe.

Nasipne in ukopne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravnjene, drugi

ukrepi krajinske in hortikulturne ureditve pa niso predvideni. Vsi ostali ukrepi pa so

predmet odločitve investitorja.

- TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo     		      humuziranja.

Obstoječi tamponski material iz območij, ki ga je zaradi znižanja nivelete potrebno

izkopati in se bo kasneje  uporabil kot zasip, se odpelje v začasno 	                  deponijo  v bližini trase.

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopani material se odpelje v trajno deponijo.

Deponije materiala se določajo skupaj oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora.

Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje vkopnih  in nasipnih brežin in za ureditev okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.

Izvajalec je dolžan dela v maksimalni možni meri izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno varnostnim pogojem.

Vsa zemeljska dela v območju komunalnih vodov se izvajajo ročno v prisotnosti komunalnih upravljavcev .

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki so predpisani.

Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora in asfaltnega tehnologa. Ta bo skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno izvedbo del.

- UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore ceste,  ki bodo upravljane s semaforji.

Načrt ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del.

- POSEG NA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTE

Predhodno je izdelana odmera zemljišč za potrebe izgradnje ceste.

Predvidene parcele za poseg:

k.o 889 Mežica:

par.št.:  880/1, 885, 947/1, 872

# PREDRAČUNSKA VREDNOST

Predračunska vrednost investicije znaša  predvidoma

Cesta + odvodnjavanje:

30.500,00€ z DDV

Sestavil:	Lenart Robert, d.i.g.